## Slide 1: 《物联网信息感知技术》 第2章
周永
2017-04-27

## Slide 2: 第2章 感知与识别技术
2.1 传感器及应用技术
2.2 自动识别技术
2.3 无线射频识别技术

## Slide 3: 复习
传感器的选型标准有哪些？
有哪些自动识别技术？

## Slide 4: 2.3 无线射频识别技术
RFID是Radio Frequency Identification的缩写，即无线射频识别，俗称电子标签。是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签，操作快捷方便。

## Slide 5: RFID发展历程
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
出现
探索
丰富
发展
商用
提速
广泛

## Slide 6: RFID主要特性
与其他自动识别技术相比，RFID的主要特性包括以下4个方面。
(1) 数据的读写(Read Write)机能;
(2) 小型化和多样化的形状;
(3) 耐环境性;
(4) 可重复使用

## Slide 7: 思考
电子标签的优点是什么？
电子标签有什么缺点？

## Slide 8: 2.3.1 RFID系统的组成
按照三个部分来划分

## Slide 9: RFID系统的组成
射频识别系统一般由两个部分组成，即电子标签和阅读器。
在RFID的实际应用中，电子标签附着在被识别的物体上，当带有电子标签的被识别物品通过其可识读范围时，阅读器自动以无接触的方式将电子标签中的约定识别信息取出来，从而实现自动识别物品或自动收集物品标志信息的功能。

## Slide 10: RFID的基本模型图

## Slide 11: RFID与NFC

## Slide 12: NFC近场通信说明
NFC是近年来在手机上应用较多的技术，主要是两个NFC设备之间，在相当近的距离内靠近时，互相交互信息，并完成对应的交易等功能。NFC最大的特点是将阅读器和应答器整合到同一个芯片中。它可以满足任何两个无线设备间的信息交换、内容访问、服务交换，并且使之更为简约。
两者的关系是，可以认为NFC是RFID的一个子集，即通信距离在10cm或4inch以内的RFID是NFC。这种区别主要是由于，在一些设计现金支付、信用卡的应用中，RFID的通信距离情况下，其他设备也可以收到个人RFID信息，存在不安全因素;这就是NFC提出的原因。

## Slide 13: 2.3.2 RFID技术的分类方法
1．根据标签的供电形式
2．根据标签的数据调制方式
3．根据标签的工作频率
4．根据标签中存储器方式
5．根据标签的可读写性

## Slide 14: 1．根据标签的供电形式
射频标签可分为有源的和无源的两种。
有源射频标签使用标签内电池的能量，识别距离较长，可达几十米甚至上百米，但是它的寿命有限并且价格较高；标签由于带有电池，因此，有源标签的体积比较大，无法制作成薄卡(比如信用卡标签)。

## Slide 15: 1．根据标签的供电形式(续)
无源射频标签不含有电池，利用耦合的读写器发射的电磁场能量作为自己的能量，它的重量轻、体积小，寿命可以非常长，很便宜，可以制成各种各样的薄卡或挂扣卡；但它的发射距离受限制，一般是几十厘米到几十米，且需要有较大的读写器发射功率。

## Slide 16: 2．根据标签的数据调制方式
根据标签的数据调制方式分为主动式、被动式和半主动式
一般来讲，无源系统为被动式，有源系统为主动式。主动式的射频系统用自身的射频能量主动地发送数据给读写器(读头)。

## Slide 17: 主动式与被动式选择
被动式的射频系统，使用调制散射方式发射数据，它必须利用读写器的载波来调制自己的信号，在门禁或交通的应用中适宜。因为读写器可以确保只激活一定范围内的射频系统。在有障碍物的情况下，采用调制散射方式，读写器的能量必须来去穿过障碍物两次。
而主动方式的射频标签发射的信号仅穿过障碍物一次，因此主动方式工作的射频标签主要用于有障碍物的应用中，距离更远。

## Slide 18: 被动式标签
被动式标签要靠外界提供能量才能正常工作。被动式标签产生电能的典型装置是天线与线圈。当标签进入系统的工作区域时，天线接收到特定的电磁波，线圈就会产生感应电流，在经过整流电路时，激活电路上的微型开关，给标签供电。
被动式标签具有永久的使用期，被动式标签的缺点主要是数据传输的距离要比主动式标签短，需要敏感性比较高的信号接收器(阅读器)才能可靠识读。

## Slide 19: 防碰撞功能
射频标签具有防碰撞的功能，碰撞是指多个射频标签进入识别区域时信号互相干扰的情况。具有防碰撞性能的系统可以同时识别进入识别距离的射频标签，最先进的RFID系统采用了很好的防冲撞协议，在同一时间可以识别工作区域内的所有标签(多达300个以上)。

## Slide 20: 主动式标签
主动式标签内部自带电池进行供电，它的电能充足，工作可靠性高，信号传送的距离远。也就是说，主动式标签的工作性能相对于一个时间段是稳定的。

## Slide 21: 半主动标签系统
所谓半主动标签系统也称为电池支援式反向散射调制系统。半主动标签本身也带有电池，只起到对标签内部数字电路供电的作用，但是标签并不通过自身能量主动发送数据，只有被阅读器的能量场“激活”时，才通过反向散射调制方式传送自身的数据。

## Slide 22: 3．根据标签的工作频率
根据标签的工作频率可以分为低频、高频及超高频和微波系统
读头发送无线信号时所使用的频率被称为RFID系统的工作频率，基本上划分为四个主要范围：低频(30～300kHz)、高频(3M～30MHz)和超高频(300MHz～3GHz)以及微波(2.45GHz以上)。

## Slide 23: 频率划分
(1)低频(Low Frequency，LF)
(2)高频(High Frequency，HF)
(3)超高频(Ultra High Frequency，UHF)
(4)微波(Microwave，uW)

## Slide 24: 频率选择
低频系统用于短距离、低成本的应用中，如多数的门禁控制、动物监管、货物跟踪；
高频系统用于门禁控制和需传送大量数据的应用；
超高频系统应用于需要较长的读写距离和较高的读写速度的场合，如火车监控、高速公路收费等系统。

## Slide 25: 4．根据标签中存储器方式
根据标签中存储器数据存储能力的不同，可以把标签分成仅用于标识目的的标识标签与便携式数据文件两种。

## Slide 26: 5．根据标签的可读写性
根据标签的可读写性分为只读、读写和一次写入多次读出卡
根据射频标签内部使用存储器类型的不同可分成三种：可读写卡(RW)、一次写入多次读出卡(WORM)和只读卡(RO)。RW卡一般比WORM卡和RO卡贵，如信用卡等。WORM卡是用户可以一次性写入的卡，写入后数据不能改变，WORM卡比RW卡要便宜。RO卡存有一个唯一的号码ID，不能修改，这样具有较高的安全性。

## Slide 27: 2.3.3 RFID技术的基本工作原理
射频识别系统主要是由电子标签与阅读器两部分组成。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合，实现能量的传递和数据的交换。
发生在阅读器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种。(1)电感耦合(2)电磁反向散射耦合。

## Slide 28: 两种耦合
(1)电感耦合。变压器模型，通过空间高频交变磁场实现耦合，依据的是电磁感应定律。
(2)电磁反向散射耦合。雷达原理模型，发射出去的电磁波，碰到目标后反射，同时携带回目标信息，依据的是电磁波的空间传播规律。

## Slide 29
电感耦合方式 电磁耦合方式

## Slide 30: 耦合方式与适用距离
电感耦合方式一般适合于中、低频工作的近距离射频识别系统。典型的：工作频率有：125kHz，225kHz和13.56MHz。识别作用距离小于1m，典型作用距离为10～20cm。
电磁反向散射耦合方式一般适合于高频、微波工作的远距离射频识别系统。典型的工作频率有：433MHz，915MHz，2.45GHz和5.8GHz。识别作用距离大于1m，典型作用距离为3~10m

## Slide 31: 只读被动标签与读头系统

## Slide 32: 只读主动标签与读头系统

## Slide 33: RFID读头工作原理与接口关系图

## Slide 34: 标签与读头通信
对于标签向读头的数据通信过程，其工作方式包括以下两种：
  (1)标签收到读头的射频能量时，即被激活并向读头反射标签存储的数据信息；
  (2)标签被激活后，根据读头指令转入数据发送状态或休眠状态。
在这两种工作方式中，前者属于单向通信，后者属于半双工双向通信。

## Slide 35: 2.3.4 RFID的基本技术参数
1. 标签的技术参数
2．读头的技术参数
3．系统的技术参数

## Slide 36: 1. 标签的技术参数
标签的能量需求
标签的传输速率
标签的读写速度
标签的工作频率
标签的内存
  标签的封装形式：主要取决于标签天线的形状，不同的天线可以封装成不同的标签形式，运用在不同的场合，具有不同的识别性能。

## Slide 37: 2. 读写器的技术参数
读头的技术参数有：读头的工作频率以及是否可调、读头的输出功率、读头的传输速率、读头的输出端口形式等。
其中，读头的输出端口形式：它可以根据用户的需要设计成RS232、RS485、RJ45、无线网络等形式。不同的输出接口形式具有不同的数据传输距离。

## Slide 38: 3. 系统的技术参数
系统的技术参数有：系统的识读距离、数据的传输速率、系统和后台的协议标准等。系统的识别距离指标签的有效识别距离。

## Slide 39: 技术参数

## Slide 40: 2.3.5 无线射频识别系统的运行环境
1. 运行环境
  无线射频识别技术的运行环境比较宽松，从应用软件系统的运行环境来看，可以在现有的任何系统上运行基于任何编程语言的任何应用软件。
  计算机平台系统包括Windows系列、Linux、UNIX以及DOS平台系统。

## Slide 41: 2.3.5 无线射频识别系统的运行环境(续)
2. 接口方式
  接口方式主要指的是读头和应用系统计算机的接口方式。RFID系统的接口方式非常灵活，包括RS232、RS485、以太网(RJ45)、WLAN 802.11(无线网络)等接口。

## Slide 42: 2.3.5 无线射频识别系统的运行环境(续)
3 接口软件
  制造厂商会提供相应的接口软件甚至是软件的源代码。通过这种接口软件可以对设备进行测试，可以直接生产一定格式的数据文件，供用户分析使用，也可以向其他应用软件提供数据接口。

## Slide 43: 2.3.6 RFID技术应用
RFID正是能够让物品“开口说话”的一种技术。在“物联网”的构想中，RFID标签中存储着规范而具有互用性的信息，通过无线数据通信网络把它们自动采集到中央信息系统，实现物品(商品)的识别，进而通过开放性的计算机网络实现信息交换和共享，实现对物品的“透明”管理。

## Slide 44: RFID读卡器及电子标签

## Slide 45: 应用领域
“物联网”概念的问世,打破了之前的传统思维。过去的思路一直是将物理基础设施和IT基础设施分开：一方面是机场、公路、建筑物,而另一方面是数据中心，个人电脑、宽带等。而在“物联网”时代，钢筋混凝土、电缆将与芯片、宽带整合为统一的基础设施，在此意义上，基础设施更像是一块新的地球工地，世界的运转就在它上面进行，其中包括经济管理、生产运行、社会管理乃至个人生活。

## Slide 46: RFID系统应用

## Slide 47: 应用案例

## Slide 48: RFID发展面临的难题
(1) 成本的下降；
(2) 国际标准的制定与推行；
(3) 可能引起隐私权的问题。