## Slide 1: 《物联网信息感知技术》 第3章
周永
2017-05-02

## Slide 2: 双十一与物联网
零点一过，媒体大厅大屏幕上，天猫双十一成交额就开始疯一样上涨。时间定格在6分58秒，成交额破100亿，无线成交额占比86%。四川在12分钟后在全国区域经济的排名是第七，排名第一的则是广东，而四川郫县在全国县级城市排名第五。33分25秒，1亿4000万笔，移动占比90%。

## Slide 3: 第3章 RFID技术详解
一、RFID的天线
二、RFID的频率
三、RFID的安全性

## Slide 4: 一、RFID的天线
天线概述
1.1
各类天线简要介绍
1.2
RFID中的天线技术
1.3
RFID天线的制造工艺
1.4

## Slide 5: 无需天线及布线的RFID标签
http://news.rfidworld.com.cn/2016_11/8d7655ec16ca34d6.html

## Slide 6: 天线的重要性

## Slide 7: 1.1 天线概述
天线定义：凡是利用电磁波来传递信息和能量的，都依靠天线来进行工作，天线是用来发射或接收无线电波的装置和部件。
天线是无线通信系统的第一个器件和最后一个器件。

## Slide 8: 无线通信中的天线

## Slide 9: 天线分类
天线按照结构分类如下。
  （1）线状天线
  （2）面状天线
  （3）缝隙天线
  （4）微带天线

## Slide 10: 1.2 各类天线简要介绍
对称振子天线
引向天线
螺旋天线
微带天线

## Slide 11: 1.2.1 对称振子天线
对称振子天线是一种应用广泛的基本线形天线，它既可以单独使用，又可以作为天线阵的单元。

## Slide 12: 1.2.2 引向天线
引向天线又称为八木天线，是一种广泛应用于米波和分米波的天线。引向天线是一个紧耦合寄生振子端射阵，它由一个有源振子、一个反射振子（稍长于有源振子）和若干个引向振子（稍短于有源振子）构成，除有源振子通过馈线与信号源或接收机连接外，其余振子均为无源振子。

## Slide 13: 1.2.2 引向天线(续)

## Slide 14: 1.2.3 螺旋天线

## Slide 15: 1.2.4 微带天线

## Slide 16: 1.3 RFID中的天线技术
RFID天线的应用现状
RFID天线的设计现状
低频和高频RFID天线技术
微波RFID天线技术

## Slide 17: 1.3.1 RFID天线的应用现状
RFID天线应用的一般要求
（1）电子标签天线
  RFID天线必须足够小；
  RFID天线提供最大可能的信号和能量给标签的芯片；
  RFID天线具有鲁棒性；
  RFID天线非常便宜。

## Slide 18: 1.3.1 RFID天线的应用现状（续）
（2）读写器天线
读写器天线既可以与读写器集成在一起，也可以采用分离式；读写器天线设计要求多频段覆盖；应用智能波束扫描天线阵。

## Slide 19: RFID的环境问题
电子标签天线的特性，受所标识物体的形状和电参数影响。例如，金属对电磁波有衰减作用，金属表面对电磁波有反射作用，弹性衬底会造成天线变形等，这些影响在天线设计与应用中必须加以解决。

## Slide 20: 1.3.2 RFID天线的设计现状
1. RFID电子标签天线的设计
小尺寸要求，低成本要求，所标识物体的形状及物理特性要求，电子标签到贴标签物体的距离要求，金属表面的反射要求等。

## Slide 21: 1.3.2 RFID天线的设计现状(续)
2. RFID读写器天线的设计
要求低剖面、小型化以及多频段覆盖。还将涉及到天线阵的设计问题，小型化带来的低效率、低增益问题等。

## Slide 22: 1.3.2 RFID天线的设计现状(续)
3. RFID天线的设计步骤

## Slide 23: 1.3.3 低频和高频RFID天线技术
在低频和高频频段，读写器与电子标签基本都采用线圈天线。线圈之间存在互感，使一个线圈的能量可以耦合到另一个线圈，因此读写器天线与电子标签天线之间是采用电感耦合的方式工作。

## Slide 24: 低频和高频RFID天线的结构图

## Slide 25: 低频和高频RFID天线特点
天线都采用线圈的形式；
线圈可以是圆形环，也可以是矩形环；
天线的尺寸比芯片的尺寸大很多，电子标签的尺寸主要是由天线决定的。

## Slide 26: 1.3.4 微波RFID天线技术
微波RFID天线有如下特点。
  微波RFID天线的结构多样；
  适合粘帖在各种物体的表面；
  很多是在条带上批量生产；
  电子标签的尺寸主要是由天线决定的。

## Slide 27: 微波RFID天线的结构和图片

## Slide 28: 1.4 RFID天线的制造工艺
RFID天线制作工艺主要有线圈绕制法、蚀刻法和印刷法。
  低频RFID电子标签天线基本是采用绕线方式制作而成；
  高频RFID电子标签天线利用以上三种方式均可实现，但以蚀刻天线为主，其材料一般为铝或铜；
  UHF RFID电子标签天线则以印刷天线为主。

## Slide 29: 1.4.1 线圈绕制法

## Slide 30: 线圈绕制法
线圈绕制法的特点如下。
  频率范围在125-134 KHz 的电子标签只能采用这种工艺；
  成本高，生产速度慢；
  UHF天线很少采用这种工艺。

## Slide 31: 1.4.2 蚀刻法

## Slide 32: 蚀刻法
蚀刻法的特点如下。
  蚀刻天线精度高，天线性能优异且稳定；
  缺点是成本高；
  高频电子标签常采用这种工艺。

## Slide 33: 1.4.3 印刷法

## Slide 34: 印刷法
印刷天线的特点
  可更加精确地调整电性能参数；
  可满足各种个性化要求；
  可使用各种不同基体材料；
  可使用各种不同厂家提供的晶片模块。

## Slide 35: 二、RFID的频率
RFID工作频率
2.1
RFID工作波长
2.2
RFID无线传输
2.3

## Slide 36: 2.1 RFID工作频率
无线电频率可供使用的范围是有限的，频谱被看作大自然中的一项资源，不能无秩序地随意占用，而需要仔细地计划加以利用。
频谱的分配是指将频率根据不同的业务加以分配，以避免频率使用方面的混乱。

## Slide 37: 2.1.1 IEEE划分的频谱

## Slide 38: 2.1.2 ISM频段
ISM频段（Industrial Scientific Medical Band）主要是开放给工业、科学和医用三个主要机构使用的频段。ISM频段属于无许可（Free License）频段，使用者无需许可证，没有所谓使用授权的限制。
RFID工作频率的选择，要顾及其它无线电服务，不能对其它服务造成干扰和影响，因而RFID系统通常只能使用特别为工业、科学和医疗应用而保留的ISM频率。

## Slide 39: ISM常用频段
135KHz以下的频率范围没有作为ISM频率保留，135KHz以下的整个频率范围RFID也是可用的。
1. 频率6.78MHz 2. 频率13.56MHz
3. 频率27.125MHz 4.频率40.680MHz
5. 频率433.920MHz 6. 频率869.0MHz
7. 频率915.0MHz 8. 频率2.45GHz
9. 频率5.8GHz 10.频率24.125GHz
11.频率60GHz 12.其它频率的应用

## Slide 40: 2.1.3 RFID使用的频段
射频识别（RFID）产生并辐射电磁波，但是RFID系统要顾及其他无线电服务，不能对其他无线电服务造成干扰，因此RFID系统通常使用为工业、科学和医疗特别保留的ISM频段。
  125kHz 133kHz
  13.56MHz

## Slide 41: 2.2 RFID工作波长
RFID工作波长
不同频率的电磁波所对应的波长不同，其传播方式和工作特点也各不相同，此部分介绍低频、高频和微波时RFID的工作波长。
工作频率越高，工作波长越短。

## Slide 42: 工作频率与波长

## Slide 43: 2.3 RFID无线传输
读写器和电子标签之间射频信号的传输主要有两种方式，一种是电感耦合方式，一种是电磁反向散射方式，这两种方式采用的频率不同，工作原理也不同。

## Slide 44: 2.3.1 RFID电感耦合工作方式

## Slide 45: 2.3.2 RFID电磁反向散射工作方式

## Slide 46: 电磁波的损耗
当电波在有耗媒质中传播时，如遇到潮湿木材、海水产品、各种动物、金属时，媒质的电导率大于零，媒质会损耗能量。在RFID环境中，若媒质的电导率越大、RFID的工作频率越高，电波衰减就越大。

## Slide 47: 三、RFID的安全性
数据的完整性
3.1
数据的安全性
3.2

## Slide 48: 3.1 数据的完整性
RFID系统是一个开放的无线系统，外界的各种干扰容易使数据传输产生错误，同时数据也容易被外界窃取，因此需要有相应的措施，使数据保持完整性和安全性。
在读写器与电子标签的无线通信中，存在许多干扰因素，最主要的干扰因素是信道噪声和多卡操作。在RFID系统中，为防止各种干扰和电子标签之间数据的碰撞，经常采用差错控制和防碰撞算法来分别解决这两个问题。

## Slide 49: 3.1.1 差错控制
差错控制是一种保证接收数据完整、准确的方法。在数字通信中，差错控制利用编码方法对传输中产生的差错进行控制，以提高数字消息传输的准确性。

## Slide 50: 差错的衡量指标
误码率（Bit Error Ratio，BER）是衡量在规定时间内数据传输精确性的指标。

## Slide 51: 误码控制的基本原理
为了使信源代码具有检错和纠错的能力，应当按照一定的规则在信源编码的基础上增加一些冗余码元(又称为监督码元)，使这些冗余码元与被传送信息码元之间建立一定的关系。在收信端，根据信息码元与监督码元的特定关系，可以实现检错或纠错。

## Slide 52: 奇偶校验码
奇偶校验码无论信息位有多少，监督码元只有一位。

## Slide 53: CRC校验
循环冗余校验（Cyclic Redundancy Check，CRC）是RFID常用的一种差错校验方法。循环码具有循环性，即循环码中任意一个码组循环一位(将最右端的码移至最左端)以后，仍为该码中的一个码组。

## Slide 54: 3.1.2 数据传输中的防碰撞问题
在RFID系统中，读写器的作用范围经常有多个电子标签同时要求通信，导致数据传输经常发生碰撞问题，因此需要对防碰撞进行研究。

## Slide 55: 多路存取方式
读写器的工作范围同时有多个电子标签，多个电子标签同时将数据传送给读写器。

## Slide 56: 防碰撞算法
现有的RFID防碰撞算法都是基于TDMA算法，可划分为Aloha防碰撞算法和基于二进制搜索（Binary Search，BS）算法两大类。

## Slide 57: ALOHA算法
Aloha是1968年美国夏威夷大学一项研究计划的名字，Aloha网络是世界上最早的无线电计算机通信网络。ALOHA采用的是一种随机接入的信道访问方式。ALOHA算法因具有简单易实现等优点而成为应用最广的算法之一。

## Slide 58: 时隙ALOHA算法
帧时隙（FSA）ALOHA算法是基于通信领域的ALOHA协议提出的。在FSA中，帧(Frame)是由读写器定义的一段时间长度，其中包含若干个时隙(Slot)，电子标签在每个帧内随机选择一个时隙发送数据。在帧时隙ALOHA算法中，信道的利用率有所提高。

## Slide 59: 3.1.3 RFID中数据完整性的实施策略
采用恰当的信号编码、调制与校检方法，并采取信号防冲突控制技术，能显著提高数据传输的完整性和可靠性。
FM0
编码
Aloha
防冲突机制
PIE 编码
曼彻斯特编码
ASK
调制
TypeA
TypeB
二进制树
防冲突机制

## Slide 60: 3.2 数据的安全性
在RFID系统中，数据信息可能受到人为和自然原因的威胁。数据的安全性主要解决消息认证和数据保密的问题，以防止RFID系统非授权的访问，或企图跟踪、窃取甚至恶意篡改电子标签信息的行为。

## Slide 61: 电子标签的安全设置
RFID电子标签按芯片的类型分为存储型、逻辑加密型和CPU型标签。
一般来说，安全等级中存储型最低、逻辑加密型居中、CPU型最高。

## Slide 62: RFID加密算法
开始
密钥生成算法
随机
数A
随机
数B
随机
数C
根密钥
密钥一级分散
分散
数据
A应用
子密钥
B应用
子密钥
C应用
子密钥
密钥二级分散
分散
数据
RF
I
D应用密钥
结束