## Slide 1: 《物联网信息感知技术》 第3章
周永
2017-05-04
Notes: 上9月4号星期五的课

## Slide 2: 第3章 RFID技术
RFID标准体系
  ISO/IEC、EPC和UID三个RFID标准体系

## Slide 3: 物联网信息感知技术（RFID）
目前还没有全球统一的RFID标准体系，RFID处于多个标准体系共存的阶段。现在全球主要存在ISO/IEC、EPC和UID三个RFID标准体系，多个标准体系之间的竞争十分激烈，同时多个标准体系共存也促进了技术和产业的快速发展。

## Slide 4
RFID标准化简介
3.1
ISO/IEC RFID标准体系
3.2
EPCglobal RFID标准体系
3.3
UID标准体系
3.4
物联网信息感知技术（RFID）
我国RFID标准简介
3.5

## Slide 5: 物联网信息感知技术（RFID）
RFID标准化简介
3.1

## Slide 6: 物联网信息感知技术（RFID）
3.1.1 RFID标准化组织

## Slide 7: 物联网信息感知技术（RFID）
1、ISO/IEC
国际标准化组织（ISO）是一个全球性的非政府组织，是国际标准化领域一个十分重要的组织。中国是ISO的正式成员。
国际电工委员会（IEC）是非政府性国际组织和联合国社会经济理事会的甲级咨询机构，成立于1906年，是世界上成立最早的国际标准化机构。中国参加IEC的国家机构是国家技术监督局。

## Slide 8: 物联网信息感知技术（RFID）
2、EPCglobal
EPCglobal在全球有上百家成员，得到世界500强企业沃尔玛、强生和宝洁等公司的支持，同时有IBM、微软、飞利浦和Auto-ID Lab等提供技术支持，是实力最强的物联网RFID标准化组织。
Electronic Product Code

## Slide 9: 物联网信息感知技术（RFID）
3、UID
泛在识别中心（Ubiquitous ID Center，UID）是日本的射频识别标准组织，主要由日系厂商组成，如NEC、日立、索尼、三菱、夏普、富士通和东芝等。
4．AIM Global
5．IP-X

## Slide 10: 物联网信息感知技术（RFID）
3.1.2 RFID标准化体系的构成

## Slide 11: 物联网信息感知技术（RFID）
ISO/IEC RFID标准体系
3.2

## Slide 12: 物联网信息感知技术（RFID）
3.3.1 ISO/IEC 技术标准
ISO/IEC技术标准规定了RFID有关技术特征、技术参数和技术规范，主要包括ISO/IEC 18000（空中接口参数）、ISO/IEC 14443（近耦合、非接触、集成电路卡）、ISO/IEC 15693（疏耦合、非接触、集成电路卡）和ISO/IEC 10536（密耦合、非接触、集成电路卡）等。

## Slide 13: 物联网信息感知技术（RFID）
1. ISO/IEC 18000
ISO/IEC 18000是空中接口通信协议，主要规定了不同频率基于物品管理的RFID空中接口参数，包括 ISO/IEC 18000-1、ISO/IEC 18000-2 、ISO/IEC 18000-3、ISO/IEC 18000-4 、ISO/IEC 18000-5 、ISO/IEC 18000-6 、ISO/IEC 18000-7。

## Slide 14: 物联网信息感知技术（RFID）
2. 其它ISO/IEC技术标准
（1）ISO/IEC 14443标准
ISO/IEC 14443是近耦合、非接触、集成电路卡标准。
（2）ISO/IEC 15693标准
ISO/IEC 15693是疏耦合、非接触、集成电路卡标准。
（3）ISO/IEC 10536标准
ISO/IEC 10536是密耦合、非接触、集成电路卡标准。

## Slide 15: 物联网信息感知技术（RFID）
3.2.2 ISO/IEC数据结构标准
数据结构标准主要规定了数据从电子标签、读写器到主机（也即中间件或应用程序）各个环节的表示形式。

## Slide 16: 物联网信息感知技术（RFID）
图3.4 ISO/IEC数据结构标准

## Slide 17: 物联网信息感知技术（RFID）
3.3.3 ISO/IEC性能标准
性能标准是所有信息技术类标准中非常重要的部分，它包括设备性能测试方法和一致性测试方法。

## Slide 18: 物联网信息感知技术（RFID）
图3.5 ISO/IEC性能标准

## Slide 19: 物联网信息感知技术（RFID）
3.3.4 ISO/IEC应用标准
随着RFID应用越来越广泛，ISO/IEC认识到需要针对不同应用领域所涉及的共同要求和属性，制定通用应用标准，而不是每一个应用标准完全独立制定。应用标准是在通用技术标准的基础上，根据各个行业自身的特点而制定的，它针对行业应用领域所涉及的共同要求和属性。

## Slide 20: 物联网信息感知技术（RFID）
1.动物识别应用标准
（1）ISO 11784标准。
（2）ISO 11785 标准。
（3）ISO 14223 标准。
2．集装箱运输应用标准
（1）ISO 6346标准。
（2）ISO 10374标准。
（3）ISO 18185 标准。

## Slide 21: 物联网信息感知技术（RFID）
3．物流供应链应用标准
物流供应链领域制定了6个应用标准，分别是应用要求、货运集装箱、装载单元、运输单元、产品包装单元和单品物流单元。
（1）ISO 17358标准。
（2）ISO 17363～ISO 17367标准。

## Slide 22: 物联网信息感知技术（RFID）
EPCglobal RFID标准体系
3.3

## Slide 23: 物联网信息感知技术（RFID）
EPCglobal是以美国和欧洲为首，属于联盟性的标准化组织，该组织除了发布工业标准外，还负责EPC系统的号码注册管理。 EPCglobal在RFID标准体系制定的速度、深度和广度方面都非常出色，已经受到全球的关注。
Electronic Product Code

## Slide 24: 物联网信息感知技术（RFID）
EPC系统构成
系统构成 | 名 称 | 注 释
全球产品电子代码的编码体系 | EPC编码标准 | 识别目标的特定代码
射频识别系统 | EPC标签 | 贴在物品之上或者内嵌在物品之中
 | EPC读写器 | 识读 EPC 标签
信息网络系统 | Savant （神经网络软件） | EPC 系统的软件支持系统
 | 对象名解析服务（Object Naming Service, ONS） | 定位物品到一具体位置的服务
 | 实体标记语言（Physical Markup Language , PML） | 一种相互交换数据和通信的格式

## Slide 25: 物联网信息感知技术（RFID）
3.3.1 EPC系统的工作流程
EPC系统给出了物品“智能化”的技术方案，并通过引入互联网的服务，给出了在互联网上查找物品信息的实施方案。
EPC系统的5个组成部分为：物品的电子产品编码（EPC码）、识别系统（ID）、中间件（MW）、名称解析服务（ONS）和信息发布服务（EPCIS）。
Notes: Object Name Service

## Slide 26: 物联网信息感知技术（RFID）
EPC系统的工作流程
数据库
数据库
ONS
EPCIS
EPC 标签
读写器
互联网
射频识别
EPC码
IP
EPC码
PML
EPC码
中间件

## Slide 27: 物联网信息感知技术（RFID）
3.3.2 EPC物品编码概述
1. 物品编码概述
1970年，美国开始在商品中使用条码。物联网需要对全球每个物品进行编码和管理，条码满足不了这样的要求，EPC码就产生了。

## Slide 28: 物联网信息感知技术（RFID）
（1）条码
条码由欧洲物品编码协会（European Article Number，EAN）和美国统一编码委员会（Universal Product Code，UCC）负责编制，目前已经成为全球通用的商务语言。但条码的编码容量较小。
（2）EPC码
EPC码的编码容量很大。

## Slide 29: 物联网信息感知技术（RFID）
表3.1 EAN-13条码最多允许的商品项目总数

## Slide 30: 物联网信息感知技术（RFID）
2. EPC码编码结构
EPC码是二进制码，这一点与条码不同，条码是十进制码。每个EPC码包括4个独立的部分，即版本号加上另外3段数据。目前，EPC码有64位、96位和256位3种结构，已推出EPC-64I型、EPC-64II型、EPC-64III型、EPC-96I型、EPC-256I型、EPC-256II型和EPC-256III型编码方案。

## Slide 31: 物联网信息感知技术（RFID）
EPC-96位编码结构最多允许存在的商品总数

## Slide 32: 物联网信息感知技术（RFID）
3. EPC码的编码规则
（1）唯一性
（2）永久性
（3）可扩展性

## Slide 33: 物联网信息感知技术（RFID）
3.3.3 EPC射频识别标准
全球化的标准，该标准框架可以适用于任何地方。
开放的系统，所有的接口都按开放的标准来实现。
独立的平台。
可扩展性。

## Slide 34: 物联网信息感知技术（RFID）
1.射频识别标准
（1）900MHz Class0射频识别标签规范。
（2）13.56MHz Class1射频标签接口规范。
（3）869～930MHz Class1射频识别标签和逻辑通信接口规范。
（4）Class1 Gen2超高频RFID一致性要求规范。
（5）Class1 Gen2超高频空中接口协议标准。

## Slide 35: 物联网信息感知技术（RFID）
2. EPC标签分类
（1）Class0 EPC标签
（2）Class1 EPC标签
（3）Class2 EPC标签
（4）Class3 EPC标签
（5）Class4 EPC标签

## Slide 36: 物联网信息感知技术（RFID）
各级标签特性
Class 0 EPC标签
主要运用在超市的结账付款、超市货架扫描、集装箱货物识别、货物运输通道以及仓库管理等领域。
Class 1 EPC标签
除了具备Class 0 EPC标签的所有特征外，还具有一个产品电子代码标识符和一个标签标识符（Tag Identifer, TID）。
Class 2 EPC标签
，它除了具备Class 1 EPC标签的所有特征外，还包括扩展的TID、扩展的用户内存、选择性识读功能。

## Slide 37: 物联网信息感知技术（RFID）
各级标签特性(续)
Class 3 EPC标签
它除了具备Class 2 EPC标签的所有特征外，还具有完整的电源系统和综合的传感电路。
Class 4 EPC标签
除了具备Class 3 EPC标签的所有特征外，还具有标签到标签的通信功能、主动式通信功能和特别组网功能。

## Slide 38: 物联网信息感知技术（RFID）
3. EPC标签代（Gen）的概念
EPC标签的和Class是两个不同的概念，EPC标签的Gen是指主要版本号，EPC标签的Class描述的是标签的基本功能。例如，EPC Class1 Gen2标签指的是EPC第2代Class1类别的标签，这是目前使用最多的EPC标签。

## Slide 39: 物联网信息感知技术（RFID）
两代的不同
EPC Gen1标准，EPC射频识别技术的基础，EPC Gen1主要是为了测试EPC技术的可行性。
EPC Gen2标准，详细描述了第二代标签与读写器之间的通信，是EPC Global制定的Class 1 UHF频段射频识别空中接口的第二代标准。

## Slide 40: 物联网信息感知技术（RFID）
4. EPC读写器
EPC读写器的基本任务就是激活EPC标签，与EPC标签建立通信联系，并且在EPC标签与应用软件之间传递数据。EPC读写器与网络之间不需要个人计算机作为过渡，EPC读写器提供了网络连接功能。

## Slide 41: 物联网信息感知技术（RFID）
3.3.4 EPC对象名称解析和信息发布标准
EPC码的容量虽然很大，能够给全球每个物品进行编码，但EPC码主要是给全球物品提供识别ID号，EPC码本身存储的物品信息十分有限。有关物品的大量信息需要存储在物联网的网络中，这就需要物联网的网络服务。网络服务主要为对象名称解析和信息发布。

## Slide 42: 物联网信息感知技术（RFID）
1．对象名称解析服务（ONS）
ONS(Object Name Server)的作用类似于互联网中的域名解析服务（Domain Name Server，DNS）。
ONS是前台软件与后台服务器的网络枢纽，ONS以互联网中的域名解析服务（DNS）为基础，其作用就是通过EPC码获取物品数据的访问通道信息。

## Slide 43: 物联网信息感知技术（RFID）
2．信息发布服务（EPCIS）
EPCIS是用网络数据库来实现的，EPCIS提供了一个数据和服务的接口，使得物品的信息可以在企业之间共享。在EPCIS这个系统中，EPC码被用作数据库的查询指针，EPCIS提供信息查询接口，与已有的数据库、应用程序及信息系统相连。

## Slide 44: 物联网信息感知技术（RFID）
UID标准体系
3.4

## Slide 45: 物联网信息感知技术（RFID）
在日本产经省、总务省及各大企业的支持下，泛在识别中心（UID Center）于2002年12月成立。UID的核心任务是赋予全球任何一个物体唯一的识别号，实现全球范围内物品跟踪与信息共享，建立物与物相连的通信网络。目前日本已经有475个厂商加入UID体系，包括NEC公司、索尼公司、日立公司和东芝公司等，还有部分国外的知名厂商参与UID体系，包括微软公司、三星公司和LG公司等。

## Slide 46: 物联网信息感知技术（RFID）
3.4.1 泛在识别码
泛在识别标准体系（UID）采用Ucode识别码，Ucode识别码是泛在计算模式中识别对象的唯一手段。Ucode识别码采用128位编码记录信息，并能够以128位为单元进一步扩展到256位、384位或512位。

## Slide 47: 物联网信息感知技术（RFID）
3.4.2 泛在通信
泛在通信是一个识别系统，由标签、读写器和无线通信设备等构成，主要用于读取物品标签的Ucode识别码信息。

## Slide 48: 物联网信息感知技术（RFID）
1. Ucode标签
（1）光学性ID标签（Class0）
（2）低档RFID标签（Class1）
（3）高档RFID标签（Class2）
（4）低档RFID智能标签（Class3）
（5）高档RFID智能标签（Class4）
（6）低档有源标签（Class5）
（7）高档有源标签（Class6）
（8）安全盒（Class7）
（9）安全服务器（Class8）

## Slide 49: 物联网信息感知技术（RFID）
2．泛在通信器
（1）多元通信接口。
（2）无缝通信。
（3）安全性。

## Slide 50: 物联网信息感知技术（RFID）
3.4.3泛在解析服务器和信息系统服务器
1. Ucode解析服务器
Ucode解析服务器以Ucode识别码为主要线索，具有对泛在识别信息服务系统的地址进行检索的功能，可确定与Ucode识别码相关的信息存放在哪个信息系统服务器，是分散型轻量级目录服务系统。

## Slide 51: 物联网信息感知技术（RFID）
2. 信息系统服务器
信息系统服务器存储并提供与Ucode识别码相关的各种信息。由于采用TRON实时操作系统，从而保证了数据信息具有防复制、防伪造特性。

## Slide 52: 物联网信息感知技术（RFID）
我国RFID标准简介
3.5

## Slide 53: 物联网信息感知技术（RFID）
1. 我国制定RFID标准的基本原则
我国建立RFID系统构架模型和RFID标准体系模型，给出了RFID标准体系优先级列表，进而为国家的宏观决策提供技术依据，为RFID的国家标准和行业标准提供指南。按照以下原则制定标准。
（1）系统性
（2）衔接性
（3）自主性
（4）兼容性

## Slide 54: 物联网信息感知技术（RFID）
2. 我国RFID标准体系框架

## Slide 55: 物联网信息感知技术（RFID）
3. 我国RFID的关键技术
（1）编码标准
（2）数据采集标准
（3） 中间件标准
（4）公共服务体系标准
（5）信息安全标准

## Slide 56
4. 我国RFID应用技术标准
（1）动物识别代码结构标准
（2）道路运输电子收费系列标准
（3）铁路机车车辆自动识别标准
（4）射频读写器通用技术标准

## Slide 57: 国内建立RFID标准的几点建议
（1）成立专门的非政府的RFID监管机构，责处理RFID在中国的发展过程中遇到的所有问题
（2）制定符合中国企业的RFID相关系列标准。
（3）建立相应的RFID芯片研究机构，促进RFID的发展和普及。
（4）选择几家比较大的企业进行RFID试点应用，像美国国防部和沃尔玛一样力推RFID，促进RFID的快速发展。
（5）加大国家对RFID的产业投入，扶持一批RFID企业，集中资源攻克RFID芯片设计和RFID设备制造难关